Příloha č. 3

Technická specifikace zakázky

„Dodávka 3 ks kolových traktorů“

Rozhodující technické parametry a požadavky na dodávku

nového kolového traktoru do ZS Lednice:

Přední náhon, výkon min. 60 kW Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, sklopný volant Tlaková kabina se zabezpečením proti vnikání chem. aerosolů, klimatizace, topení, uhlíkové filtry Převodovka 16x16 s jednostupňovým násobičem, plně synchronizovaná s elektrohydraulickou reverzací Otáčky vývodového hřídele 540/1000 ot/min Digitální rychloměr, elektronicky ovládaná hydraulika, autorádio Zásuvka v kabině řidiče 12 V, signálová zásuvka pro signál rychlosti pojezdu Kompresor, vzduchové brzdy přívěsu jedno i dvouokruhové Šplhací závěs s mechanickou hubicí, zvedací síla min. 33 kN, min. 3 nezávislé okruhy hydrauliky Zadní tříbodový závěs kat. II., rovná spodní ramena s rychloupínacími koncovkami a vnějším ovládáním ramen Standardní kola s roztečí os kol 142-150 cm Poloměr otáčení max. 3,9 m Povinná výbava (lékárnička, trojúhelník…).