INVESTOR:  POVODÍ MORAVY, s.p.,

# AKCE:

# Koryčany, provozní středisko

# Investiční záměr

# 1. Údaje stavby

Číslo zakázky:

Název stavby:		Koryčany - provozní středisko

K.ú.:			Koryčany

Okres:			Kroměříž

Kraj:			Zlín

# Stavební parcela č. 2114/1, zastavěná plocha a nádvoří

# č. 2109/1, ostatní plocha, (manipulační)

# Zpracovatel zadání stavby:   Povodí Moravy,s.p. , provoz Koryčany

# 2. Údaje investora

# Investor:		Povodí Moravy,s.p.,Brno, Dřevařská 11

IČO:			70890013

DIČ:			CZ70890013

3. Charakter stavby: 	investice

4. Seznam dotčených HIM:	Garáž Koryčany, HM 130409

5. Popis současného stavu:

A. Zázemí pro pracovníky provozu Koryčany

1.Prostor pro pracovníky dělnických profesí je situován v objektu dílen HM 130871, kde se nachází jídelna pro pracovníky, WC, sprcha a šatna pro dělníky. Dále je v tomto objektu zřízena líheň, dílna a garáž, část objektu využívá dlouhodobě hrázný pan Vavřínek, jako skladovací prostor.

2.Prostor pro TH pracovníky je situován v domku hrázného, kde se nachází v přízemí kancelář provozu pro vedoucího a technika s rozvaděčem a zařízením SAE, dále WC s umývadlem a v patře se nachází druhá kancelář pro úsekového technika a hrázného. Další část patra tvoří inspekční pokoj s kuchyňkou a příslušenstvím, což je sprchový kout a WC. Na části patra je ponechán půdní prostor pro hrázného.

B. Technické zázemí provozu:

Provoz parkuje v objektu garáží, HM 130409, veškeré mechanismy, kromě malotraktoru. Ten je parkován samostatně v objektu dílen. Ve vlastní dílně je uložena malá mechanizace. Dále provoz využívá samostatně stojící sklad materiálu HM 130863 a prostory bývalé vrátnice HM 130880, kde je uskladňováno krmivo a je zde zřízena specializovaná technická spisovna provozu.

6. Účel stavby:

Účelem stavby je zajistit vhodné zázemí pro pracovníky provozu kategorie TH i D tak, aby podmínky pro výkon zaměstnání odpovídaly požadovanému standardu na hygienu práce a požadavkům vyhovujícího technického zázemí provozu, včetně požadavku archivnictví. Výstavbou nové správní a provozní budovy a přístavbou technického zázemí provozu vzniknou podmínky pro uvolnění a oddělení prostoru pro samostatné provozování rybího hospodářství v areálu VD Koryčany.

7. Provozní požadavky:

Správní a provozní budova:

Budova bude buďto přízemní nebo jednopatrová, z čehož pak vyplyne potřebný půdorys navrhované budovy. V budově bude samostatný vchod do prostoru pro pracovníky dělnických profesí a samostatný vchod do prostor pro pracovníky TH a současně do prostor určených pro společná jednání – zasedací místnost. Architektonicky by měla být nová budova co nejpřirozeněji 
začleněna do přírodního prostředí v dané lokalitě. Před budovou bude zřízena parkovací plocha pro návštěvy, za budovou parkovací plocha pro zaměstnance.

Prostor pro pracovníky kategorie D bude obsahovat:

Vstupní chodbu, samostatné WC pro muže, umývárnu se sprchovým koutem, šatnu, sušárnu oděvů a obuvi.

Prostor pro pracovníky TH bude obsahovat:

Samostatný vchod s chodbou, kancelář pro 2 úsekové techniky popřípadě +1 administrativního pracovníka, kancelář vedoucího provozu, skladovací místnost, šatnu pro THP, větší zasedací místnost, archiv, WC s umývadlem.

Společné prostory pro D+ THP:

Kuchyňka, jídelna, úklidová místnost, technická místnost (kotelna)

Technické zázemí provozu bude rozšířeno:

O přístavbu dílny pro provoz, skladu materiálu pro provoz a garáž. Přístavba bude navázána na současné objekty garáží.

8. Členění stavby na objekty:

Stavba bude realizována jako dva objekty.

SO -01  Provozní budova

SO -02  Technické zázemí - pro provoz, skladu materiálu pro provoz a garáž

9. Návrh technického řešení – požadavky na rozsah zpracování

Průzkumné práce:

- Geodetické zaměření stávajícího stavu.

- Provedení inženýrsko-geologického průzkumu: 2 sondy v místech nové budovy. (Vždy jedna sonda na každé variantní umístění stavby)

- Vytýčení inženýrských sítí na pozemku (voda, elektrika, kanalizace, plyn). Bude zakresleno do zaměření stávajícího stavu.

- Zjištění technického stavu přípojek: provedení kamerového průzkumu kanalizace, provedení kopaných sond (zjištění stavu potrubí kanalizace a vodovodu), zjištění stavu přípojky NN a plynu.

Budou zpracovány zprávy včetně fotodokumentací. Výsledky budou zpracovány do projektové dokumentace jednotlivých dílčích staveb:

SO 01) Provozní budova

- Zpracování architektonické studie min. ve dvou variantách a to ke každé ze dvou variant umístění stavby, se zapracováním provozních požadavků (zejména požadavek na konkrétní místnosti, počet osob) v souladu s příslušnými normami. Varianty budou obsahovat osazení na pozemku, způsob založení, výkresy jednotlivých podlaží, řezy objektem a pohledy, vizualizaci, předběžný propočet nákladů na realizaci.

Dále dle objednatelem vybrané varianty umístění stavby a varianty typu stavby:

- Osazení do terénu včetně zaměření.

- Zajištění přípojek (voda, elektrika, kanalizace, plyn).

- Zpracování PD - DÚR, DSP, DPS.

- Zajištění kompletní inženýrské činnosti včetně pravomocných povolení (ÚR, SP).

Součástí PD bude i návrh ostatních zpevněných ploch, ploch pro parkování vozidel, oplocení.

SO 02) Technické zázemí - pro provoz, skladu materiálu pro provoz a garáž

- Osazení do terénu včetně zaměření.

- Zajištění přípojek (voda, elektrika, kanalizace, plyn).

- Zpracování PD - DÚR, DSP, DPS.

- Zajištění kompletní inženýrské činnosti včetně pravomocných povolení (ÚR, SP).

10. Požadavky na projektovou dokumentaci

Zpracování v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat navíc technologický postup provádění stavebních prací. Bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je prováděcím právním předpisem k Zákonu o zadávání veřejných zakázek, č. 134/2016 Sb.

11. Výkon inženýrské činnosti - inženýrská činnost, zajištění stanovisek dotčených institucí, osob, zajištění pravomocného územního rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení

Provedení úkonů nutných k získání pravomocného územního rozhodnutí, příp. územního souhlasu  a stavebního povolení. Obsah žádosti o územní rozhodnutí, žádosti o územní souhlas a žádosti o stavební povolení bude splňovat požadavky stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:

- zajištění stanovisek vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a zařízení,

- zajištění stanovisek všech dotčených orgánů,

- zajištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění přístupů ke stavbě, příslušných výpisů 
z KN, snímky z katastrálních map, apod.).,

případné zajištění smluv potřebných pro povolení jednotlivých stavebních objektů (ve spolupráci s objednatelem).

12. Cizí objekty stavbou dotčené:

# Cizí objekty nebudou stavbou dotčeny

13. Přehled pozemků, které budou stavbou dotčeny:

Pozemky PM parcelní č. 2114/1, 2109/1,2115/3,

14. Seznam dotčených účastníků:

Vlastníci sousedních staveb na parcelách: 2114/7, 2114/2, 2113, 2111.

Správci sítí

LČR

VaK Hodonín

15. Požadavky na zpracování projektu:

Autorizovaný projektant na pozemní stavitelství s referencemi na stavby obdobného charakteru.

16. Předběžný odhad nákladů PD stavby:

500 000,-

17. Doklady:

# Informace o parcele 2114/1, 2109/1.

18. Termín výstavby:

# Rok 2018

# Koryčany: 23.3.2016

Vypracoval: ing. Karel Boukal, vedoucí provozu Koryčany