Technická specifikace:

1)  Univerzální nosič nářadí s nástavbou fréza:

Povodí Moravy, s.p., provoz Valašské Meziříčí: Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí

Kontaktní osoba:  Ing. Pavlína Burdíková, tel: 571 685 096, e-mail: Burdikova@pmo.cz

(univerzální nosič výměnného nářadí na pásovém podvozku vč. pařezové frézy pro práci v těžkém terénu, zejména ve svazích)

Motor

dieselový atmosfericky plněný motor o výkonu min. 30 kW

systém automatického čištění mřížky chladiče

vzduchový filtr s předčističem

mazání motoru umožňující práci v náklonu ve všech osách

Podvozek

robustní a odolný rám se silentbloky

svahová dostupnost min. 55° ve všech směrech - autonomně bez nutnosti dalšího jištění

pryžové pásy s odpovídajícími parametry dezénu pro jízdu ve svazích se sklonem 55 stupňů

konstrukce podvozku zabraňující svlékání pásů

maximální pojezdová rychlost min. 7 km/h

nezávislé ovládání obou pásů, s možností plynulé kalibrace při jízdě po vrstevnici

Ovládání

dálkové ovládání rádiem

záložní a bezpečnostní ovládání kabelem

systém variabilní pracovní rychlosti - možnost plynulé regulace rychlosti od 0 km/h až po

maximální  rychlost - ovládáno dálkově

dálkově řízené otáčky motoru

dálkově ovládané spouštění chodu nářadí

jednopáčkové ovládání pojezdu

dálkové ovládání závěsu nahoru - dolů

dálkové ovládání změny směru rotace kosící hřídele

nouzový bezpečnostní vypínač na dálkovém ovladači a na těle stroje

životnost nabité baterie min. 8 hodin /pracovní směna stroje/

náhradní baterie do ovladače

v případě přerušení rádiového spojení se stroj zastaví

Rozměry a hmotnosti

transportní rozměry: délka /nosič + nářadí/ max. 3 300 mm

šířka /nosič + nářadí/ max. 1400 mm

hmotnost nosiče s nářadím (fréza): max. 1 450 kg

Agregace nářadí

upínací systém pro výměnné nářadí /např. mulčovač, štěpkovač, lesní drtič apod./

hydraulický pohon nářadí

doba nepřetržitého provozu 6 hodin v kuse nemající vliv na přehřátí stroje či jiné negativní vlivy

propojení hydraulické soustavy přídavného zařízení se strojem rychlospojkami

Pařezová fréza

Hydraulický pohon, výkon nosiče min. 30 kW

hydromotor

průměr řezného kotouče min. 400 mm

řezné nože s wolframo – karbidovými hroty s vysokou odolností (popřípadě z obdobného materiálu /tvrdokov/ zajišťující tvrdost, pevnost a odolnost), výměnné

hmotnost kompatibilní se zdvihem nosiče

rozměry uvedeného přídavného zařízení kompatibilní s přepravními rozměry

Vybavení stroje vhodnými držáky (oky) pro ukotvení na korbě přepravního prostředku a pro možnost naložení v případě poruchy, při zapadnutí stroje a podobně

Záruční doba: 2 roky

Záruční servis: Plný (Full) servis - Bezplatný, včetně dopravy – platný po dobu záruky, v rozsahu garančních prohlídek, stanovených výrobcem stroje a prováděný v místě užívání stroje kupujícím – provoz Valašské Meziříčí, případně v místě autorizovaného servisu (cena servisu bude zahrnuta v kupní ceně zařízení)

Záruční a pozáruční servis do 100 km od města Valašské Meziříčí popřípadě zajištění servisu do místa užívání stroje /provoz Val. Meziříčí/ dodavatelem.

Zaškolení osádky

Návod k obsluze v češtině + katalog náhradních dílů

2) Univerzální nosič nářadí s nástavbou štěpkovač:

Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov: ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov

Kontaktní osoba:  Ing. Ondřej Polach, tel: 581 277 512, e-mail: polach@pmo.cz

(univerzální nosič výměnného nářadí na pásovém podvozku vč. štěpkovače pro práci v těžkém terénu, zejména ve svazích)

Motor

dieselový atmosfericky plněný motor o výkonu min. 30 kW

systém automatického čištění mřížky chladiče

vzduchový filtr s předčističem

mazání motoru umožňující práci v náklonu ve všech osách

Podvozek

robustní a odolný rám se silentbloky

svahová dostupnost min. 55° ve všech směrech - autonomně bez nutnosti dalšího jištění

pryžové pásy s odpovídajícími parametry dezénu pro jízdu ve svazích se sklonem 55 stupňů

konstrukce podvozku zabraňující svlékání pásů

maximální pojezdová rychlost min. 7 km/h

nezávislé ovládání obou pásů, s možností plynulé kalibrace při jízdě po vrstevnici

Ovládání

dálkové ovládání rádiem

záložní a bezpečnostní ovládání kabelem

systém variabilní pracovní rychlosti - možnost plynulé regulace rychlosti od 0 km/h až po

maximální  rychlost - ovládáno dálkově

dálkově řízené otáčky motoru

dálkově ovládané spouštění chodu nářadí

jednopáčkové ovládání pojezdu

dálkové ovládání závěsu nahoru - dolů

dálkové ovládání změny směru rotace kosící hřídele

nouzový bezpečnostní vypínač na dálkovém ovladači a na těle stroje

životnost nabité baterie min. 8 hodin /pracovní směna stroje/

náhradní baterie do ovladače

v případě přerušení rádiového spojení se stroj zastaví

Rozměry a hmotnosti

transportní rozměry: délka /nosič + nářadí/ max. 3 300 mm

šířka /nosič + nářadí/: max. 2 000 mm

hmotnost nosiče s nářadím (štěpkovač): max. 1650 kg

Agregace nářadí

upínací systém pro výměnné nářadí /např. mulčovač, pařezová fréza, lesní drtič apod./

hydraulický pohon nářadí

doba nepřetržitého provozu 6 hodin v kuse nemající vliv na přehřátí stroje či jiný negativní vliv

propojení hydraulické soustavy přídavného zařízení se strojem rychlospojkami

Štěpkovač

Hydraulický pohon, výkon nosiče min. 30 kW

hydromotor

průměr větví pro štěpkování: max. 100 mm

rozměr násypky: délka min. 640 mm; max. 750 mm; šířka min. 340 mm, max. 600 mm

štěpkovací nástroje vysoké kvality a odolnosti

hmotnost kompatibilní se zdvihem nosiče

rozměry uvedeného přídavného zařízení kompatibilní s přepravními rozměry

Vybavení stroje vhodnými držáky (oky) pro ukotvení na korbě přepravního prostředku a pro možnost naložení v případě poruchy, při zapadnutí stroje a podobně

Záruční doba: 2 roky

Záruční servis: Plný (Full) servis – platný po dobu záruky, v rozsahu garančních prohlídek, stanovených výrobcem stroje a prováděný v místě autorizovaného servisu případně v místě užívání stroje kupujícím – provoz Přerov (cena servisu bude zahrnuta v kupní ceně zařízení)

Záruční a pozáruční servis do 100 km od města Přerov popřípadě zajištění servisu do místa užívání stroje /provoz Val. Meziříčí/ dodavatelem/prodávajícím.

Zaškolení osádky

Návod k obsluze v češtině + katalog náhradních dílů