Příloha č. 4 – Technická specifikace

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a konfigurace diskového pole FC SAN podle technické specifikace uvedené dále a poskytnutí souvisejících služeb – instalace a počáteční konfigurace ve stávajícím prostředí VMware, testovací provoz a následná migrace dat na nové diskové pole v předpokládaném rozsahu 4 MD.

Dále je předmětem plnění zajištění přímé podpory výrobce dodaného HW i SW a poskytnutí servisních služeb pro dodané zařízení na nejméně dobu 3 let s možností dalšího prodloužení na další nejméně 3 roky.

| Oblast | Min. požadavek | Nabízená konfigurace |
| --- | --- | --- |
| Přehled architektury | modulární, minimálně dvouřadičové diskové pole založené na 6Gbit SAS architektuře s blokovým a souborovým přístupem k datům možnost zapojení ve storage clusteru, možnost dynamického rozšiřování storage clusteru, bez nutnosti výměny kontroleru škálování výkonnosti a kapacit musí být možné přidáváním dalších řadičů a expanzních jednotek podpora replikace snapshotů prostředky diskového pole na jiný cluster stejného typu |  |
| Klíčové vlastnosti | diskové pole musí obsahovat minimálně dva diskové kontrolery, dostupné v režimu active-active redundantní napájení pro každý modul včetně řídící jednotky komprese a deduplikace dat na maximální kapacitu pole podpora RAID konfigurace odolné proti výpadku jakýchkoliv 2 HDD současně možnost využít SSD HDD jako R/W cache min. velikosti 6TB vytváření virtuálních logických disků inteligentní správa výkonnostních charakteristik virtualizovaných diskových prostorů (automatická migrace více utilizovaných dat na rychlejší disky) řešení musí umožňovat vytvoření HA (vysoká dostupnost) řešení s automatickým bezvýpadkovým failoverem upgrade software a hardware musí být proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datům |  |
| Softwarové vlatnosti | řešení musí obsahovat licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů a operačních serverů licence na neomezené vytváření snapshotů a klonů v následujících režimech : snapshot se může stát klonem incrementální snapshoty reverzní snapshoty snapshoty pouze pro čtení konzistentní snapshoty z databází a aplikací |  |
| Požadavky na kompatibilitu se stávajícím prostředím | Direct-Attached FC storage to CISCO 6248UP supported in release 3.1 or higher Storage Array supported on CISCO UCS-B Storage Support Matrix Veeam Backup I/O Control Veeam Backup/Restore from/to Storage Snapshots |  |
| Podpora pro | min. VMware vSphere 6.5 U1 min. VAAI fetaures : Thin Provisioning, HW Assisted Locking, Full Copy, Block Zero VMware VMFS6 datastores (automatic storage space reclamation for : VMFS file deletion or truncation and Guest OS based automatic unmap on Guest OS file deletion or truncation) Microsoft VSS boot from SAN native multipathing |  |
| Požadavky na správu diskového pole | Správa pomocí webového prohlížeče bez nutnosti instalace SW mimo dodané diskové pole. Správa pomocí příkazové řádky. Možnost vytvořit minimálně 5ti lokálních správců. Možnost rozlišit minimálně dvě úrovně správy – plná správa a přístup pouze pro čtení. |  |
| Kapacita startovací | Min. 24x SSD 800GB a min. 24x SAS 1,8TB 10k |  |
| Kapacita dosažitelná | Min. 1900TB, min. 480 disků |  |
| Konektivita | Min. 4x 16Gb FC, min. 4x 1 GbE, možnost rozšíření o min. 4x 10 GbE |  |
| Podporované disky | SSD, 10k SAS, 7k2 NL-SAS |  |
| Podpora protokolů | FC, FCoE, iSCSI, NFS, CIFS |  |
| Záruční servis | Min. 36 měsíců, „4h part replace“ po celou dobu záruky v místě instalace |  |
| Následný záruční servis | Možnost pořízení záruky na dalších min. 36 měsíců ve stejném rozsahu |  |