Příloha č. 1a

Technická specifikace zakázky

Všechna dodávaná vozidla musí být nová a zadavatel musí být jejich prvním uživatelem. Všechny automobily musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších změn a doplňků.

Specifikace vozidel a jejich výbavy:

- pětidvéřové vozidlo pro přepravu nejméně 4 osob (včetně řidiče) kategorie M1,

- pohon všech kol (4x4),

- čtyřválcový zážehový motor o výkonu min. 63 kW,

- zdvihový objem min. 1200 cmᵌ

- splňuje emisní normu EURO účinnou v době předání vozidel,

- maximální spotřeba motorového benzínu bude v souladu s Přílohou č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel,

- s min. objemem palivové nádrže 30 l,

- s min. pětistupňovou mechanickou (manuální) převodovkou,

- světlá výška vozidla min. 160 mm,

- elektronický stabilizační systém,

- airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu, hlavové airbagy

- tovární zabudované autorádio s reproduktory a s funkcí Bluetooth® handsfree,

- ukazatel vnější teploty,

- klimatizace,

- přední boční okna elektricky ovládaná,

- stěrač a ostřikovač zadního skla,

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním,

- zásuvka (12V) v interiéru vozidla,

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče,

- zadní sedadla dělená a jednotlivě sklopná,

- hlavové opěrky pro všechna místa k sezení,

- minimálně sada na opravu kol,

- barva bezpříplatková bílá nebo červená.

Vozidla budou dodána s:

- Se sadou gumových koberců a gumovou vanou se zvýšenými okraji do zavazadlového prostoru,

- další sadou pneumatik pro zimní období včetně ráfků,

- povinnou výbavou dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (trojúhelník, lékárnička, pojistky atd.) a dále tažným lanem, reflexními vestami v počtu dle míst k sezení.

Další požadavky:

- Zadavatel požaduje, aby na vozidlech připravených k prodeji, byl proveden kompletní předprodejní servis. Vozidla musí být zcela připravena k okamžitému provozu na pozemních komunikacích, včetně naplnění všech provozních kapalin a s nejméně 10 litry paliva. Vozidlo musí být opatřeno pneumatikami odpovídajícími roční době při předání a nesmí být označeno reklamními prvky, kromě základního továrního označení a ozdobného znaku výrobce.

- Na dodaná vozidla bude poskytnuta dodavatelem záruka za jakost v délce, kterou dodavatel poskytuje ve svých záručních podmínkách pro nabízený typ vozidla, nejméně však:

a) 2 roky nebo 40 000 ujetých kilometrů na všechny věcné a právní vady na dodaný automobil,

b) 12 let na neprorezavění karoserie.

- Vítězný dodavatel je povinen umožnit zadavateli instalaci GPS/GSM jednotek pro monitoring vozidel a s nimi souvisejících zařízení, bez ovlivnění záručních podmínek vozidla. Dodavatel však neodpovídá za vady prokazatelně způsobené instalací tohoto zařízení.