Příloha č. 1b

Technická specifikace zakázky

Všechna dodávaná vozidla musí být nová a zadavatel musí být jejich prvním uživatelem. Všechny automobily musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších změn a doplňků.

Specifikace vozidel a jejich výbavy:

- pětidvéřové vozidlo s karoserií typu kombi pro přepravu nejméně 5 osob (včetně řidiče) kategorie M1,

- zážehový motor o výkonu min. 60 kW, spalující motorový benzín (Natural 95),

- splňuje emisní normu EURO účinnou v době předání vozidel,

- maximální spotřeba motorového benzínu bude v souladu s Přílohou č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel,

- s min. objemem palivové nádrže 40 l,

- s min. pětistupňovou mechanickou (manuální) převodovkou,

- délka vozidla min. 4200 mm,

- s minimálním základním objemem zavazadlového prostoru 400 l dle normy VDA, (po odečtení prostoru pro umístění rezervy),

- elektronický stabilizační systém,

- airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu, hlavové airbagy

- tovární zabudované autorádio s reproduktory a s funkcí Bluetooth® handsfree,

- ukazatel vnější teploty,

- klimatizace,

- min. přední boční okna elektricky ovládaná,

- stěrač a ostřikovač zadního skla,

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním,

- zásuvka (12V) v interiéru vozidla a v zavazadlovém prostoru,

- elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,

- přední mlhové světlomety,

- parkovací senzory vzadu,

- výškově nastavitelné sedadlo řidiče,

- zadní sedadla dělená a jednotlivě sklopná,

- hlavové opěrky pro všechna místa k sezení,

- min. neplnohodnotné rezervní kolo, zvedák vozu, klíč na kola,

- barva bílá.

Vozidla budou dodána s:

- Se sadou gumových koberců a gumovou vanou se zvýšenými okraji do zavazadlového prostoru,

- další sadou pneumatik pro zimní období včetně ráfků,

- povinnou výbavou dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (trojúhelník, lékárnička, pojistky atd.) a dále tažným lanem, reflexními vestami v počtu dle míst k sezení.

Další požadavky:

- Zadavatel požaduje, aby na vozidlech připravených k prodeji, byl proveden kompletní předprodejní servis. Vozidla musí být zcela připravena k okamžitému provozu na pozemních komunikacích, včetně naplnění všech provozních kapalin a s nejméně 10 litry paliva. Vozidlo musí být opatřeno pneumatikami odpovídajícími roční době při předání a nesmí být označeno reklamními prvky, kromě základního továrního označení a ozdobného znaku výrobce.

- Na dodaná vozidla bude poskytnuta dodavatelem záruka za jakost v délce, kterou dodavatel poskytuje ve svých záručních podmínkách pro nabízený typ vozidla, nejméně však:

a) 2 roky nebo 40 000 ujetých kilometrů na všechny věcné a právní vady na dodaný automobil,

b) 12 let na neprorezavění karoserie.

- Vítězný dodavatel je povinen umožnit zadavateli instalaci GPS/GSM jednotek pro monitoring vozidel a s nimi souvisejících zařízení, bez ovlivnění záručních podmínek vozidla. Dodavatel však neodpovídá za vady prokazatelně způsobené instalací tohoto zařízení.

Pro karoserii kombi je charakteristická prodloužená linie střechy, která pokračuje i nad zavazadlovým prostorem vzadu a je ukončena zadními dveřmi, které se otvírají vzhůru nebo do strany. Zadní dveře jsou oproti ostatním typům karoserii umístěny svisleji, případně svisle. Prodloužená část střechy je na bocích doplněna třetí řadou bočních oken za tzv. C-sloupkem.