Příloha č. 1 SOD – Popis předmětu díla

Předmět projektu

Pro každý úsek řešeného vodního toku budou provedeny následující činnosti:

Shromáždění dostupných podkladů

Budou shromážděny dostupné podklady např. vektorový ZABAGED, ZM10, ortofoto, povodňové značky, hydrotechnické podklady.

Mapové podklady slouží k základní orientaci v území, k zadávání topologie numerických modelů (nejlépe v kombinaci s leteckými snímky) a dále k vykreslování výsledků v podobě doplněných mapových výstupů. Jako mapový podklad je zvolena geodatabáze ZABAGED, rastrová základní mapa 1:10 000 a letecké snímky.

Hydrotechnické podklady představují zejména manipulační řády hydrotechnických děl a objektů, které se nacházejí na vodním toku.

Kalibrační podklady - veškeré dostupné informace o výskytu a průběhu minulých povodní. Informace o velikosti kulminačního průtoku a zjištěných maximálních úrovních hladin v podobě tzv. povodňových značek, popř. informace o rozsahu záplavy a tvaru záplavové čáry při maximálním rozlivu.

Terénní průzkum

Rekognoskace zájmového území je nedílnou součástí tvorby numerického modelu. V rámci rekognoskace bude pořízena příslušná fotodokumentace nebo videodokumentace.

Zajištění geodetických podkladů

Mezi geodetické podklady patří zejména:

Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G)

Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.

Pozemní geodetické zaměření, které popisuje geometrii vodního toku, objekty na vodním toku a také inundační území. Jedná se o především o příčné (údolní profily), které jsou podkladem pro sestavení matematického modelu proudění.

Požadavky na pozemní geodetické zaměření:

- Zaměření údolních profilů (včetně profilu dna a hladiny v době měření) v průměrné vzdálenosti dle požadavku zpracovatele matematického modelu proudění.

- Zaměření údolních profilů bude také zahrnovat zaměření objektů na vodním toku (lávky, mosty, jezy, stupně).

- Při zpracování údolních profilů může být využito digitálního modelu reliéfu (DMR – poskytnuto zadavatelem). Geodeticky zaměřeny potom budou pouze příčné profily přes koryto toku (včetně profilu dna a hladiny v době měření) v uvedených vzdálenostech. Příčné profily budou ukončeny cca 15 m za břehovými hranami nebo za ochrannou hrází, i když bude umístěna dále od koryta. Podobně budou zaměřeny i příčné profily objektů na vodním toku (umístění stejné jako u údolních profilů).

- Údolní profily pak budou vytvořeny prodloužením zaměřených příčných profilů. Na prodloužené části profilů budou výšky převzaty z DMR.

- Zpracování podélného profilu: pro podélný profil budou použity kóty osy toku, břehů a hladiny v době měření ze zaměřených údolních profilů. V případě podstatných změn spádu nivelety dna, úrovně břehů a půdorysné trasy koryta budou tyto body do podélného profilu doměřeny samostatně.

- Zpracování datového souboru pro přímý import do matematického modelů proudění HEC – RAS (geometrická data modelu proudění).

- Fotodokumentace objektů.

Technické požadavky na výstupy geodetického zaměření:

•	Technická zpráva

•	Situace bude obsahovat osu toku s popisem kilometráže a jednotlivé údolní profily ve skutečně zaměřených bodech s číslováním profilu a popisem jejich kilometráže.

•	Podélný profil se zákresem nivelety dna, břehů, hladiny v době měření a objektů na toku včetně popisu.

•	Údolní profily se zákresem terénu, hladiny v době měření, konstrukce objektů na toku a typu povrchu.

•	Podélný profil a údolní profily budou zpracovány v programu Atlas DMT – Kres jako jeden soubor složený z provázaných listů.

•	Příčné profily v objektech (M 1: 100 nebo 1:200) budou v programu Atlas DMT – Kres vytvořeny výběrem a zkrácením údolních profilů zaměřených v objektech na toku.

•	Schématické vykreslení objektů mostů, jezů a stupňů bude provedeno do údolních profilů a příčných profilů v objektech v programu Atlas DMT – Kres.

•	Seznam souřadnic a výšek bodů podrobného bodového pole a psané údolní profily.

•	Datový soubor pro přímý import do SW HEC – RAS.

•	Fotodokumentace objektů s popisem profilu a kilometráží.

Obsah jednotlivých předávaných výstupů (požadovaná přesnost, formáty dat,…) musí splňovat požadavky organizační směrnice Povodí Labe č. 04/2016 „Tvorba a správa geodetické dokumentace“ (na vyžádání u zadavatele).

Výstupy:

Dokumentace bude zpracována 1x v digitální podobě.

Digitální podoba bude předána v následujících formátech:

•	technická zpráva: DOC (MS WORD)

•	situace: DWG (kompatibilní AutoCAD 2000)

- Situační zobrazení údolních profilů: SHP s atributy dle přílohy č.2 SOD – Datový standard dokumentace záplavového území dle příl. č. 2 k vyhlášce č. 79/2018 Sb. (kap. 5.)

•	podélné, údolní a příčné profily v objektech: A4D (Atlas – Kres)

•	seznam souřadnic bodového pole, psané profily: ASCII

•	rastrové podklady (ZABAGED): TIFF,TFW upravené dle přílohy č.2 SOD – Datový standard dokumentace záplavového území dle příl. č. 2 k vyhlášce č. 79/2018 Sb. (kap. 9.)

•	foto: JPG

•	soubor geometrických dat pro HEC-RAS: G01

Zajištění hydrologických dat

Hydrologická data pro scénáře nebezpečí Q5, Q20, Q100 a Q500 budou zakoupena od Českého hydrometeorologického ústavu. Celkem budou pořízena hydrologická data pro 152 profilů.

Sestavení digitálního modelu terénu

Z geodetického zaměření a DMR 5G bude sestaven digitální model terénu (DMT). Rozsah zpracování DMT je v rozsahu Q500.

Zpracování hydrodynamického modelu

Na základě zpracovaných geodetických podkladů bude sestaven jednorozměrný nebo dvourozměrný matematický model pro simulaci proudění v celém zájmovém úseku v programovém prostředku HEC – RAS. Jako okrajová podmínka budou použity ustálené průtoky Q1 až Q500.

Bude proveden výpočet hladin povodňových průtoků Q1 až Q500.

Zpracování map povodňového nebezpečí

Na základě vypočtených hladin povodňových průtoků budou zpracovány mapy povodňových nebezpečí Q5, Q20, Q100, Q500 (rozlivy, hloubky a rychlosti) dle přílohy č.2 SOD – Datový standard dokumentace záplavového území dle příl. č. 2 k vyhlášce č. 79/2018 Sb. (kap. 6.,  7.,  9. ).

Záplavové čáry (Q5, Q20, Q100, Q500) budou zpracovány jako uzavřené polygony, tvořené lomenou čarou – polyline. Jednotlivé záplavové čáry budou uloženy v samostatném souboru.

Zpracování map povodňového ohrožení

Na základě map povodňového nebezpečí budou dle požadavků Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v platném znění zpracovány mapy povodňového ohrožení. Formát map povodňového ohrožení bude zpracován dle přílohy č.2 SOD – Datový standard dokumentace záplavového území dle příl. č. 2 k vyhlášce č. 79/2018 Sb. (kap. 8.)

Zpracování návrhu aktivní zóny záplavového území

V řešeném úseku bude rovněž vymezena aktivní zóna záplavového území dle § 66 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb. a dle vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace. Formát aktivní zóny ZÚ bude zpracován dle přílohy č.2 SOD – Datový standard dokumentace záplavového území dle příl. č. 2 k vyhlášce č. 79/2018 Sb. (kap. 6.)

Výstupy

Studie vymezení záplavového území budou předány 1 x v papírové a 3 x v digitální podobě.

•	Technická zpráva

•	Psaný podélný profil s kótami vypočtených hladin Q1 – Q500

•	Situace v M 1 : 5000 bude obsahovat osu toku s popisem kilometráže, jednotlivé údolní řezy s popisem kilometráže, záplavové čáry Q5, Q20, Q100, Q500, hranici aktivní zóny záplavového území, případně záplavovou čáru nejvyšší známé povodně, pokud ji zpracovatel obdrží od zadavatele

- Záplavové čáry Q5, Q20, Q100, Q500, aktivní zóna (pouze digitálně)

- Mapy hloubek a mapy rychlostí (pouze digitálně)

•	Mapa povodňových ohrožení (pouze digitálně)

•	Podélný profil se zákresem nivelety dna, břehů a vypočtené hladiny Q5, Q20, Q100 a Q500

•	Údolní profily se zákresem vypočtené hladiny Q5, Q20, Q100 a Q500

•	Fotodokumentace objektů

•	Funkční model proudění v SW prostředku HEC – RAS (pouze digitálně)

Formáty digitálních výstupů:

Technická zpráva :  Doc, PDF

Psaný podélný profil s kótami vypočtených hladin Q1 – Q500 : xls, PDF

Situace v M 1 : 5000 : Dwg, PDF

Záplavové čáry Q5, Q20, Q100, Q500, aktivní zóna : Dwg, SHP (dle přípohy č.2 SOD)

Mapy hloubek a mapy rychlostí : georeferencovaný TIFF, PDF

Mapa povodňových ohrožení : PDF, SHP (dle přípohy č.2 SOD)

Podélný profil se zákresem nivelety dna, břehů a vypočtené hladiny Q5, Q20, Q100 a Q500 : A4d, PDF, DXF

Údolní profily se zákresem vypočtené hladiny Q5, Q20, Q100 a Q500 : A4d, PDF, DXF

Fotodokumentace objektů : JPG

Funkční model proudění v SW prostředku HEC – RAS : sw HEC - RAS