| Technické specifikace předmětu zakázky | Uchazečem nabízení plnění |
| --- | --- |
|  | Požadovaná hodnota | Hodnota nabízeného plnění |
| 1. Fotoakustický plynový analyzátor | 1 ks |  |
| princip měření | fotoakustická infračervená spektroskopie |  |
| možnost současného měření koncentrace až 5 různých plynů a vodní páry | ANO |  |
| možnost spolupráce analyzátoru s přepínačem až 12 odběrových míst | ANO |  |
| dynamický rozsah měření | min. 10 000 |  |
| možnost automatické kompenzace teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu ve vzorku | ANO |  |
| možnost automatické křížové kompenzace plynů | ANO |  |
| standardní doba měření koncentrace 5 různých plynů a vodní páry v jednom vzorku | max. 70 s |  |
| maximální objem plynu pro proplach měřicí komory analyzátoru | 10 cm3 / vzorek |  |
| zaručený interval mezi kalibracemi | min. 3 měsíce |  |
| nejistota přístroje v intervalu mezi kalibracemi | max. 3% z měřené hodnoty |  |
| detekční limit pro amoniak | max. 0,3 ppm |  |
| vlnová délka optického filtru pro amoniak | 9,1 mikrometru |  |
| Rozhraní pro komunikaci s PC | USB, Ethernet, RS232 |  |
| Kapacita vnitřní paměti pro ukládání naměřených hodnot | min. 100 000 |  |
| provedení přístroje | kompaktní přenosný |  |
| Maximální rozměry | 45 x 25 x 20 cm |  |
| Napájení | 230 V |  |
| Příkon | max. 100 W |  |
| Celková hmotnost včetně kabeláže | max. 12 kg |  |
| 2. DALŠÍ POŽADAVKY |  |  |
| uvedení do provozu v místě plnění kupujícího v souladu s platnými právními předpisy ČR | ANO |  |
| zajištění pozáruční kalibrace přístroje po dobu minimálně 5 let | ANO |  |
| zajištění pozáručního autorizovaného servisu analyzátoru po dobu minimálně 5 let | ANO |  |
| minimální záruční doba | 12 měsíců |  |
| minimální reakční doba (telefon, e-mail) servisu v pracovní dny | do 24 hodin |  |

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

|  | Počet ks | cena (Kč bez DPH) | sazba DPH | samostatně DPH | cena celkem (Kč včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotoakustický plynový analyzátor | 1 |  | … % |  |  |

Pozn.:

- Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení dodávky, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. doprava, odvoz a likvidace obalů, vynesení zboží do určených prostor, apod.

- Účastník do nabídky jako přílohu specifikace přiloží produktový list skutečně nabízeného přístroje.