# Technická specifikace technologie/vybavení

# Minimální požadované technické parametry předmětu plnění

Název technologie: Odstředivka (Chlazená multifunkční centrifuga)

Stručný popis technologie a stanovení výzkumného účelu a využití:

Chlazená multifunkční centrifuga pro odstřeďování zejména biologického materiálu. Zařízení je nezbytnou součástí rutinních i experimentálních postupů v laboratoři. Využívaná bude při zpracování vzorků (terénních i pokusných), práci s buněčnými liniemi a přípravě materiálu pro virologické, sérologické, molekulární a imunologické testy. Chlazení odstředivky je nutné z důvodu povahy zpracovávaného materiálu.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | - |  |  |
| Výrobce | - |  |  |
| Požadované parametry technologie: |
| Chlazení | ano |  | podmínka |
| Rozsah teplot | -9 °C až +40 °C |  | podmínka |
| Vypnutí při špatném vyvážení rotoru | automaticky |  | podmínka |
| Identifikace rotoru | automaticky |  | podmínka |
| Rotor (adaptér) pro minimálně 24 mikrozkumavek (1,5 – 2 ml) | úhlový, otáčky minimálně 14 000 rpm |  | podmínka |
| Rotor (adaptér) pro minimálně 4 kónické zkumavky typu Falcon objemu 50 ml | výkyvný, otáčky minimálně 4500 rpm |  | podmínka |
| Rotor (adaptér) pro minimálně 8 kónických zkumavek typu Falcon objemu 15 ml | výkyvný, otáčky minimálně 4500 rpm |  | podmínka |
| Rotor (adaptér) pro minimálně 2 mikrotitrační destičky | výkyvný, otáčky minimálně 3700 rpm |  | podmínka |
| Rotor (adaptér) pro minimálně 24 odběrových zkumavek 7 – 10 ml, průměru 16 mm, délky 100 mm | výkyvný, otáčky minimálně 4500 rpm |  | podmínka |
| Rotor (adaptér) pro minimálně 4 zkumavky 85 ml | výkyvný, otáčky minimálně 4000 rpm |  | podmínka |
| Rotor (adaptér) pro minimálně 4 zkumavky 100 ml | výkyvný, otáčky minimálně 4000 rpm |  | podmínka |
| Servis a záruka: |
| Rychlost servisního zásahu | do 48 h |  | podmínka |
| Záruka 2 roky | ano |  | podmínka |

- V ……… dne …… 2019

- ……………….………………………………………………

- Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby