Příloha č. 1

Přístroj pro stanovení transpiračního proudu s vestavěným přírůstoměrem

Specifikace

- Založeno na principu teplotní bilance pletiv (tissue heat balance), které je nezávislé na radiálním profilu průtoku

- Měření s konstantní teplotou tak, aby nedošlo k poškození pletiv

- Jednotkou měření kg ha-1

- Napájený baterií (provoz min. 14 dní bez výměny)

- Vestavěný dataloger s dostatečnou pamětí (paměť pro záznam min. 15 minutových čtení za jednu celou vegetační sezónu)

- Možnost odesílání dat na cloud systém

- Použitelnost na stromy s minimální výčetní tloušťkou 12 cm

- Provozní teplota -15 °C – 40 °C

- Vybavení: instalační sada, sada nerezových elektrod, vestavěný automatický přírůstoměr napojený na dataloger, ochranný kryt před vlivy počasí

Nabízená cena za ks (bez DPH):

Celková cena (za 9 ks bez DPH):

V ………………………………………, dne……………................................

Za dodavatele: