Dne 9. 3. byly zpřesněny podmínky zadávací dokumentace – Příloha 1.

Platná je tato verze specifikace.

Termín pro podání nabídek v rámci poptávkového řízení se nemění.

Příloha č. 1

Přístroj pro stanovení transpiračního proudu s vestavěným přírůstoměrem

Specifikace

- Založeno na principu teplotní bilance pletiv (tissue heat balance), které je nezávislé na radiálním profilu průtoku

- Měření s konstantní teplotou tak, aby nedošlo k poškození pletiv

- Jednotkou měření kg ha-1

- Napájený baterií (provoz min. 14 dní bez výměny)

- Vestavěný dataloger s dostatečnou pamětí (paměť pro záznam min. 15 minutových čtení za jednu celou vegetační sezónu), vestavěný automatický přírůstoměr napojený na dataloger

- Možnost odesílání dat na cloud systém

- Použitelnost na stromy s minimální výčetní tloušťkou 12 cm

- Provozní teplota -15 °C – 40 °C

- Vybavení: instalační sada 1x, sada nerezových elektrod, nezbytná kabeláž pro propojení do napájecí sítě, napájecí kabely (7x), ochranný kryt před vlivy počasí (9x)

Nabízená cena za ks (bez DPH):

Celková cena (za 9 ks bez DPH):

V ………………………………………, dne……………................................

Za dodavatele: