Příloha č. 1

Rozhodující technické parametry a požadavky na dodávku

nového kolového traktoru do ZS Lednice:

- Traktor s předním náhonem 4WD

- Minimální výkon dle ZTP 70 kW,

- Čtyřválcový motor, emisní norma Tier 4a, bez SCR (bez močoviny - AD Blue)

- Převodovka 24/24, minimálně jednostupňový násobič,

- Reverzace – ovládání pojezdu vpřed /vzat pod zátěží, elektronicky ovládaná

- otáčky vývodové hřídel 540/540E/1000

- digitální ukazatel rychlosti + signální zásuvka rychlosti pojezdu pro přípojné stroje

- napájecí zásuvka 12 V v kabině traktoru

- Pohon přední nápravy 4WD, pevná přední náprava,

- 100% elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu přední i zadní nápravy

- Dvě nezávislá hydraulická čerpadla, min. 35 l pro řízení a 60 l pro zadní TBZ a vnější okruhy

- Zadní tříbodový závěs elektronicky ovládaný (EHR) včetně ovládání na zadním blatníku

- Zvedací kapacita zadního tříbodového závěsu min. 4200 kg

- Rychloupínací koncovky Kat. II

- 3 zadní nezávisle okruhy hydrauliky, celkem 6 rychlospojek, mechanicky ovládané

- Kabina s filtrací nasávaného vzduchu, uhlíkové filtry, topení, klimatizace

- Nastavitelný volant ve dvou osách, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, autorádio,

- přední a zadní pracovní světla

- Nastavitelný rozchod kol v rozmezí 1450–1550 mm

- Zadní kola šíře minimálně 420, maximálně 480 mm

- Povinná výbava (lékárnička, výstražný trojúhelník)