Technická zpráva

Pro veřejnou zakázku s názvem

Oprava předsazeného kamenného schodiště umístěného u hlavního vchodu do hlavní administrativní budovy VURV v.v.i. Praha Ruzyně.

Postup prací:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce hlavního vstupního schodiště budovy A v areálu VÚRV, v.v.i. Praha:

1) Bourací a demontážní práce schodiště a na terase.

Hlavním cílem je rozebrání schodiště a to tak, aby bylo možné opravit rozpadající se železobetonové věnce a propadající se podklad pod schodišťovými stupni a betonovou dlažbou na terase.

2) Demontáž zábradlí včetně kamenných říms a lemování schodiště.

3) Předpoklad je, že celý objem schodiště je zasypán (suť, odpad, štěrk), že boční stěny budou v pořádku a schopné dále plnit svoji funkci. Bude nutné doplnit a zhutnit chybějící zásyp pod schodištěm. Na terase je počítáno s odebráním podkladních vrstev včetně hydroizolace.

4) Výměna železobetonových věnců schodiště.

5) Před návratem schodišťových stupňů a kamenných říms na původní pozice, budou tyto stupně omyté kamenickou kyselinou.

6) Repase a zpětná montáž zábradlí, původní zábradlí je nutné obrousit a provést 1x základní nátěr a 2x vrchní nátěr.

7) Pod terasou se provede SBS modifikovaná hydroizolace, ochranná vrstva geotextilií a podkladový rošt pro pokládku původní dlažby s doplněním rozbitých kostek.