Technické podmínky dodávky

| 3ks – Čelně nesený mulčovač s reverzním chodem žacího válce kompatibilní se svahovým kolovým nosičem nářadí (pro VHP Frýdek – Místek, VHP Český Těšín a VD Slezská Harta) | Požadavek | Nabídka uchazeče (vyplňuje uchazeč*) |
| --- | --- | --- |
| 1ks – nový čelně nesený mulčovač kompatibilní se svahovým nosičem nářadí Reform Metrac H6X (pro VHP Frýdek – Místek) 1ks – nový čelně nesený mulčovač kompatibilní se svahovým nosičem nářadí Reform Metrac H6X (pro VD Slezská Harta) 1ks – nový čelně nesený mulčovač kompatibilní se svahovým nosičem nářadí Reform Metrac H7RX (pro VHP Český Těšín) | ano |  |
| Pracovní záběr mulčovače | min. 202 cm |  |
| Celková šířka mulčovače | max. 240 cm |  |
| Hmotnost mulčovače | max. 550 kg |  |
| Čelní agregace do tříbodového závěsu Kat. I | ano |  |
| Mulčovač určený pro nosiče o výkonu 46 až 70 PS | ano |  |
| Mulčovač určený pro práci ve svahu až 40° | ano |  |
| Mulčovač určený pro otáčky vývodové hřídele nosiče 540 ot/min. | ano |  |
| Jako žací nástroj nože Y, tloušťka nože min. 6 mm | ano |  |
| Počet Y-nožů na žacím válci uložených na třmenech | min. 80 |  |
| Možnost reverzního chodu žacího válce | ano |  |
| Dodávka včetně kloubové hřídele | ano |  |
| Součástí dodávky mulčovače musí být návod k používání v českém jazyce a technické osvědčení | ano |  |

* Uchazeč vyplní dle povahy jednotlivých podmínek ano / ne  nebo příslušnou hodnotu jím nabízeného předmětu plnění, ze které bude zřejmé, zda je daná podmínka splněna či nikoliv