Vypracoval: Ing. Zdeněk Hadaš

Vedoucí provozu Přerov: Veronika Mazánová, DiS.

Datum: 16. 12. 2020

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Základní údaje:

Název stavby                                  :   Bečva, Troubky – oprava koryta toku ř.km 1,280 – 1,827

Vodní tok                                       :   Bečva

Místo stavby  (katastrální území)  :   k.ú. Tovačov

Okres                                              :  Přerov

Kraj                                                :   Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí         :   4-11-02-0721-0-00

Účel stavby                                    :   Oprava PŠ, oprava poškozeného břehového opevnění

Předpokládaná cena opravy           :   20.000 tis. Kč

Investor                                          :   Povodí Moravy, s.p.

HM                                                 :   221191

Časový plán výstavby:

Zahájení                                         :   2021

Ukončení                                       :    2021

A. Popis současného stavu:

Předmětem prací je koryto VVT Bečva od silničního mostu Troubky – Tovačov v (ř.km 1.275) po jez Troubky (ř.km 1.827), přičemž celková délka úseku činí cca 0,552 km. Tento úsek spadá do úpravy ústí – Osek nad Bečvou a byl předmětem regulace na počátku 20. století. Koryto je provedeno jako lichoběžníkové se sklony svahů 1:1 až 1:3. Po obou březích jsou vybudovány ochranné hráze, které jsou v majetku PM, s.p.

Stávající břehové opevnění toku je po povodňových průtocích v říjnu 2020 v daném úseku významně narušeno. Od konce vývaru jezu Troubky opevnění paty a svahu na obou březích většinou chybí, svahy břehů jsou vlivem odlivu materiálu velmi prudké a obtížně udržovatelné.

Pod jezem vznikla po povodni štěrková lavice o odhadovaném objemu cca 4500 m3. Souvislá nátrž na levém břehu přímo ohrožuje stabilitu protipovodňové hráze. Obdobná situace je na pravém břehu, ale jen pomístně.

Terénním šetřením byly zjištěny a odhadnuty následující povodňové škody:

- výmol za opevněním břehu nebo dna				4680 m3

- pomístné úpravy vodních toků záhozem nebo rovnaninou		 710 m

- nánosy, sedimenty v korytě, zdrži					4500 m3

Účel opravy:

Oprava se týká výše zmíněných povodňových škod po říjnových průtocích na řece Bečvě, které způsobily poškození břehového opevnění, odliv materiálu z břehů a nános pod jezem Troubky.

Návrh technického řešení:

U výtrží doplnění břehového opevnění, které bude opřeno o patu z těžkého lomového kamene (min. 1 000 kg/kus), upravení sklonu svahu (1:2), dosypání vhodnou zeminou, ohumusování a osetí. Štěrkový nános bude rozhrnut, nebo použit při sanaci nátrže jako podsyp.

Zdůvodnění naléhavosti a priority dané akce:

Výše specifikované škody na opevnění jezu mohou při další vyšší hladině způsobit destabilizaci celého úseku toku a ohrozit stabilitu protipovodňových hrází.

Celý uvažovaný úsek toku je v úpravě v majetku PM, s.p. pod HM 221191 a vzhledem k charakteru toku je oprava důležitá pro protipovodňovou ochranu obcí, bezpečnost a funkčnost staveb v korytě toku v majetku PM, s.p. a cizích staveb na okolních pozemcích.

S ohledem na charakter závad, důležitost a význam poškození, požadujeme termín zahájení oprav ještě v roce 2021.

Majetkové vztahy investora k pozemkům, kterých se navrhované řešení týká:

Dotčené pozemky v lokalitě jsou všechny v majetku státu s právem hospodařit pro PM, s.p. Jedná se o pozemky p.č. st. 1230, 3029/1, st. 1231, 3909, 3908/1 v k.ú. Tovačov.

Pozn.: Požadujeme přizvání zástupců provozu Přerov k výrobním výborům souvisejících se stavbou.

Situace:

Přílohy:

- Fotodokumentace PŠ 2020

- Protokol PŠ

Fotodokumentace PŠ 2020 Bečva, Troubky:

Protokol PŠ 10/2020

# Text boxes

Bečva, Troubky – oprava koryta toku ř.km 1,280 – 1,827

Zadání rozsahu stavby

k.ú. Osek nad Bečvou