## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

## Polešovický potok, Polešovice, řkm 6,800 – 7,400

## – oprava koryta

## Kraj         	: 	   	Zlínský

## Číslo akce	:

Zpracoval	:    		Prokop Hanzelka, provoz Veselí nad Moravou

Datum      	:		15. 1. 2021

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1.  Základní údaje

Název stavby	: Polešovický potok, Polešovice, řkm 6,800 – 7,400 – oprava koryta

Charakter stavby	: Oprava

Vodní tok 	: Polešovický potok

IDVT	: 10200450

Obec:	:	Polešovice

Katastrální území	: Polešovice

Obec s rozšířenou působností	:	Uherské Hradiště

Kraj	:	Zlínský

Stupeň dokumentace	: Investiční záměr – ZRS

Účel stavby	  	:	Oprava koryta toku

Číslo stavby	  	:

ČHP		:  4-13-02-019/1

Název DHM		: Polešovický potok

Číslo DHM	:	905000

Investor	:	Povodí Moravy, s.p.,Brno

Správce vodního díla	: 	Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí nad Moravou

2.  Časový plán výstavby

Zahájení výstavby	:	V návaznosti na zpracování PD

Ukončení výstavby	:

3.  Popis vodního díla

Úprava Polešovického potoka byla provedena v letech 1955 – 1970. Oprava toku spočívala v jeho narovnání, profil toku byl zbudován jednoduchý lichoběžník stabilizovaný ve dně kamenným záhozem a na svazích kamennou rovnaninou. Niveleta toku byla stabilizována čtyřmi spádovými stupni.

- Účel stavby

Obnovit a opravit koryto toku.

5.  Výchozí podklady

- Dostupné projektové dokumentace jsou uloženy u provozovatele díla (PM, s.p., provoz Veselí nad Moravou).

- Návrh technického řešení stavby

Odstranění náletových dřevin z koryta toku. Odtěžení nánosů. Stabilizovat paty svahů toku patkou z lomového kamene. Svahy toku a l.b. přítoku IDVT 10201121 stabilizovat kamennou rovnaninou. Opravit spádové stupně – doplnit vypadlé kameny.

7.  Požadavky na zpracování PD

- Projekt bude v rozsahu realizační dokumentace včetně položkového rozpočtu.

- Geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace pro provedení stavby.

- Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

- Biologické hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v rozsahu dle požadavků příslušného úřadu zpracované odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou.

- Inventarizaci dřevin včetně zajištění povolení ke kácení.

- Rozbor vzorků sedimentů.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,

- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy (souhrnné stanovisko ŽP, soulad s ÚP obce vydaném SÚ, NATURA 2000, VKP, vyjádření PM, inventarizace zeleně a vyřízení – povolení/oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les ŽP, vyjádření svazu rybářů, apod.),

- seznam majitelů pozemků koryta, hráze a všech sousedních pozemků s projednáním vstupů na dotčené pozemky s jejich vlastníky, příjezd ke stavbě,

- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení/ohlášení stavby, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace.

# 8.  Předpokládaný finanční náklad

Předpokládaný finanční náklad na zpracování PD - 300 000 Kč. Předpokládaný náklad na stavbu bude upřesněn po zpracování PD.

# 9. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Koryto toku je ve špatném stavu, dochází k jeho neustálé degradaci, což může vést k úplnému poškození spádových stupňů a přilehlých nemovitostí.

# 10. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká

Stavbou budou dotčeny pozemky v k.ú. Polešovice: p.č. 1770/6 vlastnictví státu ČR s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p., p.č. 5457/34 Lesy České republiky, p.č. 5452/35 Městys Polešovice, p.č. 1126/63 Arcibiskupství olomoucké, p.č. 1126/46 Jaroslav Pavela.

Příjezd na stavbu je po místních komunikacích.

Seznam dotčených účastníků:

Městys Polešovice

ORP Uherské Hradiště

Lesy České republiky

Arcibiskupství olomoucké

Jaroslav Pavela

Přílohy:

1. Situace širších vztahů 1: 8 000

2. Situace

Příloha 1

Příloha 2

# Text boxes

## Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO