Vypracoval: Ing. Zdeněk Hadaš

Vedoucí provozu Přerov: Veronika Mazánová, DiS.

Datum: 16. 12. 2020

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Základní údaje:

Název stavby                                  :   Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř.km 21,851 – 22,929Vodní tok                                       :   Bečva

Místo stavby  (katastrální území)  :   k.ú. Osek nad Bečvou

Okres                                              :  Přerov

Kraj                                                :   Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí         :   4-11-02-0562-0-00

Účel stavby                                    :   Oprava PŠ, oprava poškozeného břehového opevnění

Předpokládaná cena opravy           :   31.000 tis. Kč

Investor                                          :   Povodí Moravy, s.p.

HM                                                 :   221191

Časový plán výstavby:

Zahájení                                         :   2021

Ukončení                                       :    2021

A. Popis současného stavu:

Předmětem prací je koryto VVT Bečva od balvanitého skluzu (ř.km. 21,851) po silniční  most Osek n.B. - Oldřichov (ř.km 22,929), přičemž celková délka úseku činí cca 1,078 km. Tento úsek spadá do úpravy ústí – Osek nad Bečvou a byl předmětem regulace na počátku 20. století. Koryto je provedeno jako lichoběžníkové se sklony svahů 1:1 až 1:3. Opevnění paty svahu je převážně řešeno patkou z těžkého kameniva.

Stávající břehové opevnění toku je po povodňových průtocích v říjnu 2020 v některých částech břehů významně narušeno.

V  řešeném úseku (od balvanitého skluzu – po silniční most Osek n.B. - Oldřichov) je značně hustý břehový porost, z původního opevnění paty a svahu zůstaly jen zbytky, na obou březích se vyskytují rozsáhlé výtrže. Celková délka výtrží je cca 1380 metrů.

Dokumentace původní regulace řeky Bečvy v daném úseku se bohužel nedochovala, ale v následných projektech je zmíněno, že bylo koryto provedeno o spádu dna 1,4 promile, s průměrnou hloubkou 3,5 m, šířkou dna 26,0 m a sklonem svahů 1:3. Již ve fázi projektování spádového stupně Osek bylo konstatováno, že místy dosahuje koryto více než dvojnásobné hloubky, než bylo původní provedení úpravy.

Terénním šetřením byly zjištěny a odhadnuty následující povodňové škody:

- výmol za opevněním břehu nebo dna				14 440 m3

- pomístné úpravy vodních toků záhozem nebo rovnaninou		 1 380 m

Účel opravy:

Oprava se týká výše zmíněných povodňových škod po říjnových průtocích na řece Bečvě, které způsobily poškození břehového opevnění a pomístné břehové nátrže.

Návrh technického řešení:

Doplnění břehového opevnění, které bude opřeno o patu z těžkého lomového kamene (min. 1 000 kg/kus), upravení sklonu svahu, dosypání vhodnou zeminou, ohumusování a osetí.

Zdůvodnění naléhavosti a priority dané akce:

Výše specifikované škody na opevnění toku mohou při další vyšší hladině způsobit destabilizaci celého úseku toku.

Celý uvažovaný úsek toku je v úpravě v majetku PM, s.p. pod HM 221191 a vzhledem k charakteru toku je oprava důležitá pro bezpečnost a funkčnost staveb v korytě toku v majetku PM, s.p. a cizích staveb na okolních pozemcích.

S ohledem na charakter závad, důležitost a význam poškození, požadujeme termín zahájení oprav ještě v roce 2021.

Majetkové vztahy investora k pozemkům, kterých se navrhované řešení týká:

Dotčené pozemky v lokalitě jsou všechny v majetku státu s právem hospodařit pro PM, s.p. Jedná se o pozemky p.č. 1480/1, 1482, 1481/2 v k.ú. Osek nad Bečvou.

Pozn.: Požadujeme přizvání zástupců provozu Přerov k výrobním výborům souvisejících se stavbou.

Situace:

Přílohy:

- Fotodokumentace PŠ 2020

- Protokol PŠ

Fotodokumentace PŠ 2020 Bečva, Osek n.B.

Úsek od balvanitého skluzu po silniční most Osek n.B. - Oldřichov

Protokol PŠ 10/2020

# Text boxes

Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř.km 21,851 – 22,929

Zadání rozsahu stavby

k.ú. Osek nad Bečvou