## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

## Starohorský potok, Hluk řkm 0,000 - 1,150,                 oprava koryta a stupňů

## Kraj         	: 	   	Zlínský

## Číslo akce	:

Zpracoval	:    		Prokop Hanzelka, provoz Veselí nad Moravou

Datum      	:		27. 1. 2021

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1.  Základní údaje

Název stavby	: Starohorský potok, Hluk řkm 0,000 – 1,150,                            oprava koryta a stupňů

Charakter stavby	: Oprava

Vodní tok 	: Starohorský potok

IDVT	: 10201468

Obec:	:	Hluk

Katastrální území	: Hluk

Obec s rozšířenou působností	:	Uherské Hradiště

Kraj	:	Zlínský

Stupeň dokumentace	: Investiční záměr – ZRS

Účel stavby	  	:	Oprava koryta toku a stabilizačních stupňů

Číslo stavby	  	:

ČHP		:  4-13-02-004

Název DHM		: Starohorský potok, Revitalizace – Starohorský potok

Číslo DHM	:	904975, 904976, 904977

Investor	:	Povodí Moravy, s.p.,Brno

Správce vodního díla	: 	Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí nad Moravou

2.  Časový plán výstavby

Zahájení výstavby	:	V návaznosti na zpracování PD

Ukončení výstavby	:

3.  Popis vodního díla

V dřívějších letech bylo koryto toku zbudováno jako jednoduchý lichoběžník, opevněné betonovými dlaždicemi ve dně a na svazích. V horní části byla provedena v roce 1998 revitalizace toku spočívající ve zbudování tří přehrážek a nad nimi záchytné nádrže.

- Účel stavby

Obnovit funkci koryta toku a obnovit funkci tří nádrží.

5.  Výchozí podklady

- Dostupné projektové dokumentace jsou uloženy u provozovatele díla (PM, s.p., provoz Veselí nad Moravou).

- Návrh technického řešení stavby

Odstranění náletových dřevin z koryta toku. Opravit a doplnit odláždění toku. Odtěžit nánosy z koryta toku a záchytných nádrží. Kompletně opravit přehrážky. Stabilizovat svahy nádrží kamennou rovnaninou.

7.  Požadavky na zpracování PD

- Projekt bude v rozsahu realizační dokumentace včetně položkového rozpočtu.

- Geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace pro provedení stavby.

- Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

- Biologické hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v rozsahu dle požadavků příslušného úřadu zpracované odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou.

- Inventarizaci dřevin včetně zajištění povolení ke kácení.

- Rozbor vzorků sedimentů.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,

- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy (souhrnné stanovisko ŽP, soulad s ÚP obce vydaném SÚ, NATURA 2000, VKP, vyjádření PM, inventarizace zeleně a vyřízení – povolení/oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les ŽP, vyjádření svazu rybářů, apod.),

- seznam majitelů pozemků koryta, hráze a všech sousedních pozemků s projednáním vstupů na dotčené pozemky s jejich vlastníky, příjezd ke stavbě,

- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení/ohlášení stavby, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace.

# 8.  Předpokládaný finanční náklad

Předpokládaný finanční náklad na zpracování PD - 300 000 Kč. Předpokládaný náklad na stavbu bude upřesněn po zpracování PD .

# 9. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Koryto toku je ve špatném technickém stavu a záchytné nádrže neplní již svou funkci.

# 10. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká

Stavbou budou dotčeny pozemky v k.ú. Hluk: p.č. 3001/1, 3000/80, 3000/1, 727/2, 727/3, 3074/1, 3074/5, 3883/12, 3883/11 vlastnictví státu ČR s právem hospodařit Povodí Moravy, s.p., p.č. 3001/2, 8086, 3074/2, 3883/7, 3883/13 Město Hluk.

Příjezd na stavbu je po místních komunikacích.

Seznam dotčených účastníků:

Město Hluk

ORP Uherské Hradiště

Přílohy:

1. Situace širších vztahů 1: 12 500

2. Situace

Příloha 1

Příloha 2

# Text boxes

## Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO