Pokyny k vyplnění přílohy č. 3:

Dodavatel vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulkách označené žlutě. Pokud je hodnota ANO/NE dodavatel uvede ANO nebo NE (v případě, že dodavatel uvede NE, jedná se o nesplnění technického požadavku na vozidlo), v ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní hodnotu.

Příloha č. 3 - Technická specifikace vozidla

| Technická specifikace vozidla: osobní automobil - 6 ks |
| --- |
| ……………………………………Dodavatel vyplní název nabízeného vozidla |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Typ karoserie: | SUV | ANO / NE |
| Počet dveří: | min. 4 | konkrétní údaj |
| Počet míst k sezení: | 5 | ANO / NE |
| Motor: | zážehový | ANO / NE |
| Obsah motoru [cm3]: | 1300 - 1400 | konkrétní údaj |
| Výkon motoru [kW]: | 110 - 120 | konkrétní údaj |
| Kombinovaný limit emisí CO₂ (g/km) | max. 155 | konkrétní údaj |
| Exhalační (emisní) norma: | min. EURO 6 | konkrétní údaj |
| Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u vozidla v souladu se zněním nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel (max. 6,9 l / 100 km) | konkrétní údaj |
| Převodovka: | 6 stupňová, manuální | konkrétní údaj |
| Pohon kol: | 4x4 s aut. uzávěrem diferenciálu | ANO / NE |
| Největší technicky přípustná / povolená hmotnost vozidla [kg]: | konkrétní údaj |
| Užitečné zatížení vozidla [kg]: | min. 450 (údaj dle ZTP schváleného typu vozidla) | konkrétní údaj |
| Barva karoserie: | Preferujeme zelenou, popř. hnědou, šedou | konkrétní údaj |
| Barva interiéru: | tmavě šedá / černá / kombinace obou barev, popř. tmavý odstín | konkrétní údaj |
| Objem zavazadlového prostoru[L]: | min. 450 | konkrétní údaj |
| Záruka výrobce | min. 3 roky / 100 000 km | konkrétní údaj |
| Požadované vnější rozměry a nájezdové úhly: |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky (parametry vozidla) | Prodávajícím nabízené parametry vozidla |
| Délka [mm]: | min. 4.200 | konkrétní údaj |
| Rozvor [mm]: | min. 2.650 | konkrétní údaj |
| Světlá výška [mm]: | min. 212 | konkrétní údaj |
| Přední nájezdový úhel [°]: | min. 29 | konkrétní údaj |
| Přejezdový úhel [°]: | min. 18 | konkrétní údaj |
| Zadní nájezdový úhel [°]: | min. 29 | konkrétní údaj |
| Brodivost [mm]: | min. 340 | konkrétní údaj |
| Požadované bezpečnostní a funkční výbava: |  |
| Kupujícím požadované technické požadavky (výbava vozidla) | Splnění požadované výbavy prodávajícím nabízeného vozidla |
| Min. boční a hlavové airbagy vpředu a vzadu | ANO / NE |
| Airbag spolujezdce s deaktivací | ANO / NE |
| Tříbodové výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech | ANO / NE |
| Asistent rozjezdu do kopce | ANO / NE |
| Asistent pro sjezd ze svahu | ANO / NE |
| Kontrola tlaku v pneumatikách | ANO / NE |
| Systém hlídání mrtvého úhlu | ANO / NE |
| Tříbodové bezpečnostní pásy na zadních sedadlech | ANO / NE |
| Kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů min. vpředu | ANO / NE |
| Výškově nastavitelné hlavové opěrky na všech sedadlech | ANO / NE |
| Elektronický stabilizační systém | ANO / NE |
| Imobilizér | ANO / NE |
| Posilovač řízení | ANO / NE |
| Přední mlhové světlomety | ANO / NE |
| Denní svícení (automatické spínání denního jízdního osvětlení) | ANO / NE |
| Vyhřívané zadní sklo | ANO / NE |
| Automatická klimatizace | ANO / NE |
| Centrální zamykání včetně dálkového ovládání (min. 2 klíče s ovládáním) | ANO / NE |
| Palubní počítač s ukazatelem min. venkovní teploty, dojezdem na zbývající PHM | ANO / NE |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | ANO / NE |
| Elektricky ovládaná přední a zadní okna | ANO / NE |
| Tónovaná skla vpředu a vzadu (dodávané s vozidlem z výroby) | ANO / NE |
| Rádio originální z výroby integrované v palubní desce, HF- bluetooth, , USB - komunikace v českém jazyce, Navigace | ANO / NE |
| Dělená a sklopná zadní opěradla | ANO / NE |
| Upevňovací oka v zavazadlovém prostoru pro zajištění nákladu | ANO / NE |
| Vkládané gumové koberce z originálního příslušenství výrobce | ANO / NE |
| Min. 16" kola s disky se sezónními pneumatikami (dodávané s vozidlem z výroby) | ANO / NE |
| Rezervní kolo minimálně neplnohodnotné, včetně příslušenství (zvedák vozu, klíč na šrouby kol) | ANO / NE |
| Ochrana podvozkového a motorového ústrojí vozu včetně další ochrany náběžné hrany pod předním nárazníkem, kryt výfukového potrubí a kryt diferenciálu | ANO / NE |
| Povinná výbava vozidla dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích | ANO / NE |
| Kompletní sada dalších 4ks sezonních pneumatik, obutá na discích | ANO / NE |