# Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, PSČ 602 00

### Zadání rozsahu stavby

DVT Loučka, Branky – těžba  sedimentů

Kraj 	:	Zlínský

Okres	:	Vsetín

EDS	:

Čís. akce:

Zpracoval: Povodí Moravy, s.p.

Bronislav Figala

# zadání RozsahU stavby

Základní údaje

Název stavby:		DVT Loučka, Branky - těžba  sedimentů

Vodní tok:	Loučka

Místo stavby (katastrální území):	Branky

Okres :	Vsetín

Kraj:	Zlínský

Stupeň dokumentace:	oprava

Číslo hydrologického pořadí:	4-11-02-002

Účel stavby:	Odtěžení nánosů

Charakter stavby	Oprava

HM :                                                          905 972

Časový plán výstavby

Zahájení výstavby	2022

Ukončení	2022

Popis současného stavu:

V roce 2019 se na provoz Valašské Meziříčí obrátil dopisem 10. 10. 2019 starosta Branek a následně dalším dopisem několik podepsaných občanů, pobřežníků sousedících s tokem a to s žádostí o odtěžení nánosů v korytě Loučky v intravilánu obce Branky. Jedná se o opevněný úsek mezi opěrnými zdmi. Úprava toku pochází z let 1926 – 1936. V roce 1994 převzala úpravu Státní meliorační správa od Lesů ČR.

V rámci transformace ZVHS je úprava DVT ( mimo LB opěrné zdi u silnice)  v evidenci majetku PM od r. 2011.

Průběžně, vlivem průchodu velkých vod , došlo k usazování naplavovaného materiálu, štěrku, který postupným nanášením v konvexních stranách říčních oblouků získal na mohutnosti. Uvedený nános postupným dalším nanášením je vytvořený v celém úseku v ř.km. 6,160 – 6,575.

Zdůvodnění a účel stavby

V intravilánu obce Branky od konce opěrné zdi po  silničního mostu č.150-099 ve významném vodním toku Loučka v intravilánu obce Branky došlo časem vlivem průchodu velkých vod k usazování naplavovaného materiálu, štěrku, který postupným nanášením v konvexních stranách říčních oblouků získal na mohutnosti. Uvedený nános postupným dalším nanášením je vytvořený v celém úseku v ř.km. 6,160 – 6,575 a ovlivňuje odtokové poměry, snižuje průtočný profil koryta a usměrňuje proudnici k protějšímu břehu, kde následně průchodem velkých vod, by mohlo docházet k narušování břehového opevnění narušení opěrných zdí. Nános je zarostený travním porostem, který je pravidelně 2 x ročně sečen. V případě vzniku povodní je průtočná kapacita koryta toku natolik zúžena, že při zvýšených průtocích hrozí reálné vylití vody z koryta toku do okolí v hustě osídlené oblasti obce s následným vznikem významných škod na okolních majetcích.

Štěrkový nános bude odtěžen, tím dojde k uvolnění průtočného profilu toku s urovnáním dna.

Ve vodním toku zůstane po celou dobu akce nedotčený prostor proudnice podél protějšího břehu. Vzhledem k přístupu do toku, který je opevněn po obou stranách opěrnou zdí bude nezbytný pohyb techniky ve vodní části koryta toku. V předmětném odtěžovaném úseku kříží vodní tok dva silniční mosty a jedna lávka pro pěší.

Při těžbě bude efektivně bráněno úniku ropných látek do vodního toku, nedojde k poškozování dřevin a břehového opevnění.

Podél opěrných zdí je u paty předzához z lomového kamene, tento musí být zachován. Při případném narušení, bude kámen uložen zpět.

Pro usnadnění přístupu k toku je možné domluvit s obcí Branky částečné odstranění (demontáž) zábradlí podél opěrné zdi na pravém břehu, tím bude usnadněno odbagrování a nakládka naplavenin na nákladní vozidla. Pro přejezd je možné využít sil.most umístěný v úseku těžby ( nosnost 22 t, pro 1 vozidlo 40 t).

Odtěžené naplaveniny, pokud bude vzorek dle platné legislativy vhodný, je možné po dohodě s Obcí Branky odvézt a uložit na pozemku ve vlastnictví Obce Branky, cca 5km od místa odvozu.

Při těžbě budou respektována ustanovení zákona o rybách č.99/2004 sb. Odstranění nánosů bude nahlášeno ČRS MO – Valašské Meziříčí, která po dohodě v předmětném úseku toku, před zahájením prací provede odlov rybí osádky a její transfer mimo profil odstraňovaného nánosu.

Výchozí podklady

Mapové podklady – základní vodohospodářská mapa 1:50 000, katastrální mapa

Návrh opravy – těžby sedimentů:

Před odtěžením budou provedeny rozbory sedimentů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech; vyhlášky 294/2005 Sb. ve znění vyhlášky 387/2016 Sb.;  příloha č. 10, tab. 10.3 Požadavky na obsah škodlivin v sedimentech využívaných na povrchu terénu a tab. 10.2, 10.4 Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů                 ( souběžná legislativa pro r. 2022 s novou legislativou-nutno prověřit u příslušného stavebního úřadu).

- Odtěžení štěrkových nánosů v ř. km. 6,160 – 6,575.

Přehled dotčených pozemků včetně vlastníků a uživatelů (obecně) v k. ú. Branky

| Parcelní číslo | Druh pozemku | Způsob využití | Vlastník | Právo hospodařit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200/1 | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | ČR | Povodí Moravy, s.p |
| 1185/1 | ostatní komunikace | ostatní plocha | ČR | Obec Branky |
| 1182/2 | ostatní komunikace | ostatní plocha | ČR | Obec Branky |
| 1152/6 | ostatní komunikace | ostatní plocha | ČR | Obec Branky |
| 1152/2 | ostatní komunikace | ostatní plocha | ČR | Obec Branky |

Seznam účastníků dotčených stavbou

- Povodí Moravy, s.p.

- MěÚ Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí

- Obec Branky

- Český rybářský svaz, MO Valašské Meziříčí

Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká

Akce bude realizována na pozemku ve správě Povodí Moravy, s.p. Realizací stavby nedojde k trvalému záboru cizích pozemků. Dočasně bude dotčen obecní pozemek sousedící s tokem.

Předpokládaný finanční náklad stavby:

Náklady jsou stanoveny odhadem bez podrobnějších výpočtů objemů. Skutečné objemy budou zjištěny ze zaměření a z projektové dokumentace, cena opravy bude určena při vyhodnocení výběru zhotovitele.

STAVEBNÍ NÁKLAD CELKEM (odhadem): 1 200 tis. Kč

Ve Valašském Meziříčí

8. 11. 2021

Přílohy:

1. Celková situace

2. Přehledná situace

2. Katastrální mapa

3. Přehledná katastrální situace

4. Fotodokumentace

Celková situace

Přehledná situace

Katastrální situace

Přehledná katastrální situace

Fotodokumentace

Začátek úseku

Konec úseku