VD Olešná – GO uzávěrů spodních výpustí DN 1200 včetně PKO potrubí

Položkový rozpočet

Všechny uvedené položky jsou podrobně rozepsány v zadávací dokumentaci

- potápěčské práce								   špuntování (1.sp.vyp.) ………..,- Kč * 2 = …………..,- Kč

- příprava, zařízení a likvidace pracoviště

- potápěčské a povrchové práce

- použití techniky a subdodavatelé

- doprava osob a materiálu, autojeřáby

- materiál, přípravky, ostatní

- dokumentace

- GO armatur sp.vyp.	DN 1200 (4 kusy)						šoupátko (1 ks)  ………...,- Kč * 4 = ………….,- Kč

- Dílenská demontáž, očištění, tryskání, chemické a mechanické očištění

- Vizuální kontrola, NDT zkoušky, vystavení nálezového protokolu

- GO převodovky

- GO ucpávkové části

- Trapézový šroub, výroba nové matice

- Výměna bočních (tyčí) vodítek za nerezové

- Těleso šoupátka – osoustružení těsnění, návar nového těsnění nerez, opracování

- Těsnící klín, osoustružení těsnění, návar nového bronz, opracování

- Ostatní

  - Kontrola převlečné matice a kolku – výměna kolku a jeho zajištění

  - Zhotovení nových těsnících drážek na tělese šoupátka pro o-kroužek

  - Kompletní výměna těsnění za nové

  - Výměna všech ložisek za nové

  - Obnova PKO

  - Nový spojovací materiál

  - Nový kulový ventil

- Dílenské sestavení šoupátka

- Funkční zkoušky a zkoušky těsnosti za účasti investora

- Nový propojovací kus levý s montážní vložkou DN 1200			             					        ………..,- Kč

- Nový propojovací kus pravý s montážní vložkou DN 1200		 	           						        ………..,- Kč

- Nové klínové šoupátko DN 400 kovotěsnící	se stojanem pro pohon 							        ………..,- Kč

- Nová montážní vložka DN 400											        . ……….,- Kč

- 2 ks nové šoupátko klínové DN 150 kovotěsnící			                    šoupátko (1 ks)	………,- Kč * 2 =       ………...,- Kč

- 2 ks vzdušník DN 50							        vzdušník (1 ks)	………,- Kč * 2 =       …………,- Kč

- Nový klapkový uzávěr ruční DN 200											        …………,- Kč

- Nová příruba DN 1200 PN 2,5 s kulovým ventilem                                                                                                                 …………,- Kč

včetně spoj. a těs. mat. včetně PKO

- 2ks nová příruba DN 150 PN 2,5                                                                                    příruba (1 ks)   ……..,- Kč * 2 =       …………,- Kč

včetně spojovacího a těsnicího mat. včetně PKO

- Ostatní práce			demontáž + montáž na vodním díle						        …………,- Kč

odvoz + dovoz									        …………,- Kč

těsnění										        …………,- Kč

nový spojovací materiál								        …………,- Kč

- Obnova PKO – spodní výpusti a asanačního potrubí z vnitřní i vnější strany, ostatních rozvodů ve strojovně                      …………,- Kč

a nosné konstrukce pochozí lávky o celkové ploše 150m2

- Oprava podlahy (sanace) včetně základové patky pod asanačním uzávěrem 35m2					        …………,- Kč

Celková cena prací bez DPH:                                                                                                                                                    …………..,- Kč

DPH (21%)                                                                                                                                             …………,- Kč

Celková cena prací včetně DPH	                             				                                                        ……………,- Kč

V ceně prací je zakalkulována cena za spotřebovanou elektrickou energii.

Rozsah prací dle jednotlivých položek je podrobně vyspecifikován v popisu předmětu veřejné zakázky.