Kozrálka, Prusinovice – těžba sedimentu

Zadání rozsahu stavby – zpracování PD

KRAJ ZLÍNSKÝ

Vedoucí provozu Přerov: Veronika Mazánová, DiS.

Vypracoval: Filip Petráš

Datum: 24. 5. 2022

Základní údaje:

Název akce: 		Kozrálka, Prusinovice – těžba sedimentu

Vodní tok:				Kozrálka

Místo akce (katastrální území):		Prusinovice

Okres:			Kroměříž

Kraj:			Zlínský

Číslo hydrologického pořadí:		4-12-02-0890-0-00

Číslo HM:			HM 905 199

Investor:			Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno

Termín pro zpracování dokumentace:

2022

Popis vodního díla:

Úprava koryta DVT Kozrálka v intravilánu obce Prusinovice v ř.km 6,000 – 7,960 pochází z roku 1972. V horní části úpravy se jedná o nezpevněné lichoběžníkové koryto, které přechází v centru obce do rozšířeného koryta s betonovými panely ve dně a na březích. Dále za mostem silnice Dřevohostice – Holešov v ř.km 7,154 se nachází úsek ve zdech dlouhých cca 70 m, který dále přechází opět do nezpevněného koryta tvaru jednoduchého lichoběžníku.

Popis současného stavu

Koryto vodního toku je zanesené sedimenty. Zejména v centru obce, v úseku s rozšířeným korytem, dochází k zarůstání rákosem a jinou vegetací, v letních měsících k zápachu.

Účel stavby:

Projektová dokumentace má řešit těžbu sedimentu v intravilánu obce Prusinovice v úseku ř.km. 7,500 – 6,300. Dále pak má řešit úpravu úseku toku v ř. km 7,085 – 7,154 a 7,154 – 7,235 v nejširších místech tohoto toku.

Návrh technického řešení:

Na počátku řešeného úseku v horní části toku (cca v ř.km 7,500-7,200) požadujeme provést prohrábku lichoběžníkového koryta, případně odstranění náletových dřevin.

V ř. km. 7,300 požadujeme opevnění (levého) nárazového břehu lomovým kamenem o min. hmotnosti 200 – 500kg v délce cca 30 metrů. V tomto místě dochází k sesuvu břehu.

Ve středu obce u mostu silnice Holešov – Dřevohostice se nachází úsek upravený betonovými panely (cca ř.km 7,200-7,154).  Tato úprava není v souladu s projektovou dokumentací úpravy z roku 1972 a zároveň je to místo s největší mocností sedimentů a plochy rákosu. Po provedení průzkumných prací a návrhu hydraulicky vhodného řešení bude navržen způsob opravy koryta toku.

Návrhem vhodnějšího hydraulického řešení vzhledem k šíři koryta v tomto problematickém místě by mohlo být osazení příčných betonových prahů na začátku a konci úseku s přelivnou hranou vyspádovanou k ose toku tak, aby se voda při malých průtocích soustředila do středu koryta. Mezi prahy se dno vydláždí dlažbou do betonu obdobně jako samotné betonové prahy, aby byla zjednodušena následná údržba. Opevněny budou i břehy dlažbou do betonu.

V úseku stávajících opěrných zdí (cca ř.km 7,154 -7,080) požadujeme vyčištění průtočného profilu od sedimentu a rákosu a zároveň jako v předchozím případě provést stabilizační práh na začátku a konci úseku opěrných zdí. Mezi prahy provést vydláždění do tvaru misky k ose toku.

Na konci řešeného úseku ve spodní části toku (v ř.km. cca 7,080 – 6,300) požadujeme provést prohrábku lichoběžníkového koryta, případně odstranění náletových dřevin.

Minimální požadavky na zpracování PD

- Geodetické zaměření v celém úseku, vykreslení podélného profilu a příčných profilů

- Potřebné průzkumné práce (vrtné práce, kopané sondy, atp.) v podrobnosti pro zajištění optimálního návrhu řešení, objektů a jejich založení

- Zadání rozboru sedimentů v daném úseku těžby

- vypracování projektové dokumentace dle výše uvedených požadavků v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (příp. pro ohlášení), pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby, včetně zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro účely výběru zhotovitele stavby

- zajistit veškerou inženýrskou činnost a projednání s příslušnými úřady, včetně zapracování požadavků do PD

- zpracování plánu organizace výstavby (POV) včetně povodňového plánu a havarijního plánu

- odevzdání projektu v elektronické i tištěné formě

Vliv výstavby na životní prostředí

Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu negativní vliv na životní prostředí.

V lokalitě stavby se nepředpokládá výskyt ZCHD.

Majetkové vztahy investora k pozemkům, jejichž se navrhované řešení dotýká

Dočasně mohou být dotčeny pozemky sousedící s korytem vodního toku v závislosti na návrhu POV. Pozemky sousedící s korytem vodního toku jsou ve vlastnictví fyzických i právnických osob. Souhlas majitelů sousedních pozemků bude zajištěn při vyřizování stavebního povolení, příp. ohlášení, stejně tak souhlas majitelů pozemků využívaných pro příjezd na stavbu nebo pro zřízení staveniště (v rámci POV).

Pozemky v dotčené části toku jsou v celé délce v majetku PM, ale tvoří koryto jen částečně.

| Katastrální území | Parcelní číslo | Druh pozemku | Vlastník | Právo hospodařit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prusinovice | 12726 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |
| Prusinovice | 262 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |
| Prusinovice | 777 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |
| Prusinovice | 772 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |
| Prusinovice | 770 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |
| Prusinovice | 767 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |
| Prusinovice | 765 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |
| Prusinovice | 277 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |
| Prusinovice | 275 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |
| Prusinovice | 263/2 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |
| Prusinovice | 259 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |
| Prusinovice | 256/1 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |
| Prusinovice | 253 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |
| Prusinovice | 254 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |
| Prusinovice | 251 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |
| Prusinovice | 12729 | Vodní plocha | ČR | Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno |

Pozemky tvořící koryto DVT Kozrálka v majetku soukromých vlastníků a Obce Prusinovice:

| Katastrální území | Parcelní číslo | Druh pozemku | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| Prusinovice | 774 | Vodní plocha | Obec Prusinovice |
| Prusinovice | 773 | Vodní plocha | Šálek Jiří, Šálková Ludmila |
| Prusinovice | 769 | Vodní plocha | Petrskovská Drahomíra |
| Prusinovice | 771 | Vodní plocha | Petrskovská Drahomíra |
| Prusinovice | 766 | Vodní plocha | SJM Večeřa Alois a Večeřová Zdeňka |
| Prusinovice | 276 | Vodní plocha | Sklenářová Hana Ing. |
| Prusinovice | 265 | Vodní plocha | Pavelka Jarmil |
| Prusinovice | 264 | Vodní plocha | Sklenářová Hana Ing. |
| Prusinovice | 263/1 | Vodní plocha | Juřica Josef |
| Prusinovice | 261 | Vodní plocha | Pavelka Jaroslav |
| Prusinovice | 260 | Vodní plocha | Obec Prusinovice |
| Prusinovice | 257 | Vodní plocha | Obec Prusinovice |
| Prusinovice | 256/2 | Vodní plocha | Obec Prusinovice |
| Prusinovice | 252 | Vodní plocha | Petrskovský Ladislav |
| Prusinovice | 1310 | Vodní plocha | Obec Prusinovice |
| Prusinovice | 1307/2 | Vodní plocha | Sklenářová Jana |

Výchozí podklady:

- Úprava Kozrálky Prusinovice II – k dispozici v archivu provozu Přerov

Přílohy:

- Technická zpráva úpravy, situace, fotodokumentace, kopie části PD úpravy

Celková situace

Podrobná situace

Přehledná situace

Navrhovaná úprava úseku v nejširších místech toku Kozrálka

Fotodokumentace: