## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

## VDNM, OČS - oprava výkonových vypínačů

## Kraj	:	Jihomoravský

## Číslo akce	:	323680TEC

Zpracoval	:	p. Jan Hájek, úsekový technik, provoz D. Věstonice

p. Tomáš Bednařík, energetik PM-ZSM-UH

Datum	:	26. června 2022

1.  Základní údaje

Název stavby	: VDNM, OČS – oprava výkonových vypínačů

Vodní tok 	:	VDNM

Obec:	: Milovice, Šakvice, Strachotín, Pouzdřany, Dolní Věstonice,   Ivaň, Brod nad Dyjí, Pasohlávky, Drnholec

Obec s rozšířenou působností	: Mikulov, Pohořelice, Hustopeče u Brna

Kraj	: Jihomoravský

Účel stavby	  	: oprava výkonových vypínačů OČS

Název DHM		: OČS Milovice, OČS Štinkava, OČS Popický potok, OČS Strachotín, OČS Dolní Věstonice, OČS Svratka Pouzdřany, OČS Soutok, OČS Jihlava, OČS Ivaň, OČS Novosedly, OČS Drnholec, OČS Brod nad Dyjí, OČS Pasohlávky

Číslo DHM	:	112040, 112083, 112032, 111996, 112024, 111558, 111427, 111400, 111398, 111187, 111312, 111110, 111179

Investor	:	Povodí Moravy, s.p.,

Správce vodního díla	: 	Povodí Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice

2.  Popis objektu:

Všech 13 odvodňovacích čerpacích stanic (OČS Milovice, Dolní Věstonice, Strachotín, Popický potok, Svratka, Soutok, Jihlava, Ivaň, Novosedly, Pasohlávky, Drnholec, Brod nad Dyjí, Štinkava) náleží do celkového odvodňovacího systému VD Nové Mlýny a zajišťuje odvodnění zahrázovaného území tohoto VD.

3.  Výchozí podklady

Původní projektová dokumentace jednotlivých OČS je uložena ve spisovně provozovatele díla (PM  provoz Dolní Věstonice).

4.  Návrh technického řešení stavby

- Oprava hlavních napájecích rozváděčů s výměnou technologických celků (výkonových vypínačů)

- Montáž nových pojistkových odpojovačů

- Konstrukční úpravy přívodních polí

- Přizpůsobení rozvaděčů

- Doplnění rozvaděčů o analyzátor sítě

- Vyhotovení výkresové dokumentace napájecího okruhu

- Vyhotovení výchozí revizní zprávy

- Zajištění veškeré administrativy a nákladů na vypínání, zajištění a opětovné zapínání jednotlivých trafostanic

Stanovení technologie a požadavků na provedení objednaných prací je záležitost zhotovitele a

proto je nutné, aby ve výběrovém řízení s pracemi nutnými v této činnosti kalkuloval. Provádění

veškerých prací a výše uvedených zkoušek musí korespondovat s příslušnými ČSN.

# 5. Postup prací navrhované akce

Na všech OČS bude provedena oprava, konstrukční úprava a doplnění hlavních napájecích

rozváděčů. Především budou vyměněny technologické celky, kterými jsou výkonové vypínače,

pojistkové odpínače kompenzace a dále pak doplnění o analyzátory sítě.  Pro všechny

OČS je požadováno doplnění technologií stejného typu i výrobce.

Veškeré práce musí probíhat po konzultaci s obsluhou dané OČS nebo úsekovým technikem

provozu Dolní Věstonice. Práce musí probíhat také tak, aby bylo každých 24 hodin možné

přečerpat vodu z retenční nádrže do přehrady VDNM

# 6. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Opravu je třeba zajistit z následujících  důvodů:

-havarijní stav zařízení

-nespolehlivá funkce zařízení

-zastaralé konstrukční řešení

# 7. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká

Vlastní stavba se nachází na pozemcích k.ú. Milovice u Mikulova – p.č. 2442, k.ú. Šakvice – p.č. st. 690/5, k.ú. Strachotín – p.č. st. 421, st. 423,  k.ú. Dolní Věstonice – p.č. 1377/54, k.ú. Pouzdřany – p.č. 1790/7, k.ú. Ivaň – p.č. st. 303,589/6, k.ú. Mušov – p.č. st. 266, k.ú. Drnholec – p.č. 8779/2, 9027, k.ú. Brod nad Dyjí – p.č. st. 594, k.ú. Pasohlávky – p.č. st. 907

Přílohy:

- Mapa širší situace  (rozmístění OČS kolem VDNM)

- Popis a foto jednotlivých hlavních vypínačů, rozváděčů OČS a označení jim příslušných napájecích trafostanic.

Zpracoval:	   Jan Hájek

úsekový technik provozu Dolní Věstonice

# Předkládá:     Jindřich Grufík, DiS.

vedoucí provozu Dolní Věstonice

Příloha 1

Červeně vyznačeny jednotlivé OČS

Příloha č.2

Popis a foto jednotlivých hlavních vypínačů, rozváděčů OČS a označení jim

příslušných napájecích trafostanic.

- Trafostanice 630kVA OČS Novosedly         TS č. 621 164

RM1 / pole č.2 / AR 1034 v.č. 82267

- Trafostanice 630kVA OČS Drnholec            TS č. 621 165

RM1 / pole č.1 / AR 1034 v.č. 82266

- Trafostanice 630kVA OČS Brod nad Dyjí     TS č. 621 137

RM1 / pole č.1 / AR 1034 v.č. 32732

- Trafostanice 630kVA OČS Pasohlávky        TS č. 500 750

RM1 / pole č.1 / AR 1033 v.č. 29126

- Trafostanice 160kVA OČS Jihlava               TS č. 500 732

RM1 / pole č.1 / AMT V 602 D v.č. 4108

- Trafostanice 160kVA OČS Ivaň                    TS č. 500 388

RM1 / pole č.1 / AMT V 602 D v.č. 17611

- Trafostanice 630kVA OČS Soutok                TS č. 500 733

RM1 / pole č.1 / AR 1631 v.č. 22057

- Trafostanice 630kVA OČS Svratka               TS č. 500 734

RM1 / pole č.1 / AR 1033 v.č. 8398

- Trafostanice 630kVA OČS Dolní Věstonice  TS č. 500 227

RM1 / pole č.1 / AR 1033 v.č. 60228

RM1 / pole č.2 / AR 1033 v.č. 60220

- Trafostanice 630kVA OČS Srachotín            TS č. 500 926

RM1 / pole č.1 / AR 1033 v.č. 5808

RM1 / pole č.2 / AR 1033 K v.č. 46691

- Trafostanice 630kVA OČS Popický potok     TS č. 500 944

RM1 / pole č.1 / AR 1033 v.č. 24605

- Trafostanice 630kVA OČS Štinkavka            TS č. 500 952

RM1 / pole č.1 BA511-41-50246 No: 4170 – 0011

- Trafostanice 160kVA OČS Milovice               TS č. 500 671

RM1 / pole č.1 J2UX 50L 24 č. 92413

# Text boxes

## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO