Specifikace prací

Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) a pro provádění stavby „VD Ostrov nad Oslavou – opatření na převedení KPV1 000“, dílčí část: Matematické 3D modely stávajícího i navrhovaného bezpečnostního přelivu, vč. navazujících skluzů a vývarů.

Cílem zpracování matematických 3D modelů je prověření objektů na bezpečné převedení povodňových průtoků přes hrázový profil (ve smyslu Vyhlášky č. 590/2002 Sb. v platném znění a ČSN 75 2935). Jedná se o prověření v součinnosti fungujících obou bezpečnostních přelivů (stávajícího tak i nově navrženého, doplňujícího) vč. navazujících skluzů a vývarů.

Prvním podkladem pro práce na obou 3D modelech jsou Hydrologické údaje (řada n-letých neovlivněných průtoků Q1 až Q1 000 a teoretických povodňových vln příslušných ke Q1 až Q1 000 - obojí pro profil hráze VD Ostrov nad Oslavou na Bohdalovském potoku), ČHMÚ Brno, 05/2012, 04/2015               a 06/2015. Povodňové vlny jsou zde určeny pouze klasickou, statistickou metodou.

Druhým podkladem je aktuální křivka objemů nádrže z „Manipulačnho řádu pro VD Ostrov nad Oslavou na toku Bohdalovský potok“, Povodí Moravy s.p., vodohospodářský dispečink, 04/2016 .

Třetím, hlavním podkladem je studie s názvem "VD Ostrov nad Oslavou – studie návrhu opatření                   na převedení KPV1 000“, Vodní díla – TBD, a.s.", 11/2015 (dále jen Studie).

Stávající bezpečnostní přeliv (kóta koruny 522,40 m n. m., délka koruny 2x 14 m, šířka spadiště 2,4 m), skluz a vývar je součástí sdruženého funkčního objektu situovaného cca v 1/3 hráze od pravobřežního zavázání.

Nový bezpečnostní přeliv je navržen jako boční v levobřežním  zavázání, se samostatným skluzem a vývarem. Základním, výchozím stavem pro model nového přelivu bude výsledná, doporučovaná varianta ze Studie, označená zde 3_4_b. Dle ní je kóta koruny přelivu 522,90 m n.m., délka koruny přelivu 15 m a šířka spadiště 4,0 m.

V souladu se Studií bude při práci na modelech uvažováno s dosypáním a „znepropustněním“ koruny hráze až po úroveň 524,00 m n. m. Dále bude dle Studie na koruně hráze uvažován průběžný betonový vlnolam s korunou na kótě 524,70 m n. m.

Odtok spodními výpustmi nebude v modelu uvažován.

Model pak ověří a doplní výsledky hydrotechnických výpočtů ze Studie. Konkrétně bude provedeno:

- Sestavení matematického 3D modelu stávajícího bezpečnostního přelivu (vč. spadiště)                       s navazujícím skluzem a vývarem. V modelu bude na rozdíl od současného stavu uvažováno:

- s přelivnou hranou v jednotné úrovni 522,40 m n. m. (předpokládá se zpětné navýšení části přelivné hrany z kóty 522,20 na 522,40 m n. m. a to na délce 2 x 4,25 m),

- navýšení zdí skluzu, v úseku průchodu stabilizační částí hráze, navrhované ve Studii.

- Sestavení matematického 3D modelu nového bezpečnostního přelivu (vč. spadiště) s navazujícím novým skluzem a vývarem dle doporučované varianty ze Studie (3_4_b).

- Určení měrné křivky stávajícího bezpečnostních přelivu se spadištěm a krytou částí skluzu na 3D modelu (po kótu 524,70 m n. m.) a provedení jejího porovnání s křivkou ze Studie.

- Určení měrné křivky doplňujícího, nového bezpečnostního přelivu se spadištěm na 3D modelu                (po kótu 524,70 m n. m.) a provedení jejího porovnání s křivkou ze Studie.

- Na základě křivky objemů nádrže a měrných křivek z 3D modelů pro oba přelivy (stávající                          i doplňující, navrhovaný) provedení výpočtu transformací nádrží pro povodňové vlny PV Q50, PV Q100, PV Q200, PV Q500, PV Q1 000 – a to za předpokladu současné funkce obou přelivů (vyjma PV Q50, kdy bude ve funkci pouze stávající přeliv).

- Posouzení režimu proudění na 3D modelu pro stávající bezpečnostní přeliv se spadištěm, navazujícím skluzem a vývarem pro transformovaný povodňový průtok Q50T.

- Posouzení režimu současného proudění na obou 3D modelech (jak na stávajícím, tak                             i navrhovaném bezpečnostním přelivu – vč. spadišť, navazujících skluzů a vývarů) pro transformované povodňové průtoky Q100T, Q200T, Q500T, Q1 000T.

V případě negativních zjištění při posouzení proudění na obou 3D modelech oproti stavu doporučenému ve Studii (tj. stávající přeliv v součinnosti s novým přelivem dle varianty  3_4_b) bude provedena úprava 3D modelu nového přelivu dle některé z příbuzných variant k variantě 3_4_b, uvedených ve Studii na příloze C.4.2 (resp. i C.4.3). Dle těchto příloh je možná úprava některého ze tří základních parametrů přelivu (kóta koruny přelivu, délka přelivné hrany resp. i šířka spadiště). Výběr této náhradní modelované varianty bude proveden objednatelem na základě doporučení zhotovitele. Následně budou zhotovitelem znovu provedeny výše uvedené body 4., 5., 7.

Výsledkem prací na modelech by mělo být potvrzení takového návrhu nového přelivu, kdy extrémní povodňové vlny (PV Q100, PV Q200, PV Q500, PV Q1 000) budou bezpečně převáděny přes profil sypané zemní hráze VD.

Součástí zakázky je vypracování závěrečné zprávy ve čtyřech vyhotoveních vč. 1 x DVD s uvedením výsledků průtokových poměrů zjištěných při modelovém 3D výzkumu jak na stávajících, tak                                  i doplňujících, nově navržených objektech na převedení povodní (vyjma spodních výpustí).

Zpracovatelem modelového výzkumu budou svolány minimálně 2 výrobní výbory.

Sestavený 3D matematický model musí být otevřený se všemi zdrojovými daty a musí umožňovat následně zpřesňovaní v dalších stupních projektové dokumentace.